浙江省2009年1月高等教育自学考试

车辆工程基础试题

课程代码：05841

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.汽车一般由四个部分组成，它们是(      )

A.发动机、底盘、车身、电气设备	B.发动机、底盘、驾驶室、电气设备

C.发动机、底盘、车体、电气设备	D.发动机、底盘、驾驶室、工作装置

2.汽油机凸轮轴上的偏心轮用来驱动(      )

A.机油泵	B.分电器

C.汽油泵	D.机油泵和分电器

3.在排气上止点(      )

A.进气门开启、排气门关闭	B.排气门开启、进气门关闭

C.排进气门均关闭	D.排进气门叠开

4.为了调节冷却强度，节温器可改变流经散热器的(      )

A.冷却水的流量	B.冷却水的压力

C.冷却水的流向	D.冷却水的温度

5.变速器保证工作齿轮在全齿宽上啮合的是(      )

A.自锁装置	B.互锁装置

C.倒档锁	D.差速锁

6.设对称式锥齿轮差速器从动锥齿轮的转速为n0，左、右两侧半轴齿轮的转速分别为n1和n2，则有(      )

A.n1+n2=n0	B.n1＋n2=2n0

C.n1+n2=1/2n0	D.n1=n2=n0

7.车轮前束是为了调整哪一个项目所带来的不良后果而设置的(      )

A.主销后倾角	B.主销内倾角

C.车轮外倾角	D.车轮内倾角

8.汽车在进行动力性试验时，其试验载荷为(      )

A.空载	B.半载

C.满载	D.轿车为半载，货车为满载

9.作稳态圆周运动的汽车，当缓慢加速时其行驶圆周半径逐渐增大，则该汽车具有(      )

A.过多转向	B.不足转向

C.中性转向	D.无法确定

10.发动机机体、曲轴、变速器壳体常采用的材料是(      )

A.高强度钢	B.合金结构钢

C.铝合金	D.铸铁

二、填空题(本大题共8小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.气缸盖与气缸体之间装有_______，以保证燃烧室_______。

12.凸轮轴是由_______、_______或齿形皮带轮驱动的。

13.驱动桥由_______、_______、半轴、桥壳组成。

14.ABS制动防抱死装置是在普通制动系的基础上，加装了_______、电控单元（ECU）、_______而构成的。

15.我国规定以_______作为车辆燃油经济性的综合评价指标。

16.汽车制动性的评价指标是_______、_______和制动时汽车的方向稳定性。

17.车用摩擦材料主要用于_______、_______，是车辆消耗性较大的材料之一。

18.电控悬架系统一般具有以下功能：_______、_______和弹簧刚性系数的控制。

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

19.1891年，法国人首先在汽车上采用前置发动机、后轮驱动方式。(      )

20.排放指标、噪声指标已成为考核车辆性能的强制性指标。(      )

21.硅油风扇离合器中的硅油主要用来润滑离合器。(      )

22.点火线圈的高压电是在断电器触点闭合的瞬间产生的。(      )

23.汽车行驶过程中，传动轴的长度可以自由变化。(      )

24.减振器与弹性元件是串联安装的。(      )

25.当ABS制动防抱死系统发生故障时，常规制动装置也将随之失去制动作用。(      )

26.在评定汽车燃油经济性时，等速行驶工况能全面反映车辆的实际运行情况。(      )

27.汽车的地面制动力首先取决于制动器制动力，同时又受到地面附着条件的限制。(      )

28.汽油的辛烷值越高，抗爆性越差。(      )

四、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

29.气缸工作容积（气缸排量）

30.冷却水大循环

31.主销内倾

32.制动时的方向稳定性

33.通过性

五、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

34.简述四冲程内燃机的定义及工作原理。

35.以桑塔纳1.8L AFE型发动机为例，分析发动机的润滑油路的结构组成与工作情况。

36.简述摩擦式离合器的结构组成与工作原理。

37.简要分析汽车的动力性及其评价指标。

38.简述铝合金、镁合金、钛合金等轻金属材料在汽车上的应用。

六、综合分析题(本大题10分)

39.分析点火时刻对发动机功率的影响及最佳点火提前角的影响因素。